## Slide 1
Jozias Del Rios Cap Eng
Centro de Instrução Almirante Wandenkolk - CIAW
Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA
SAB: Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Curso de Aperfeiçoamento Avançado em Sistemas de Armas
Abril 2018
delriosjdrvgs@fab.mil.br
(12) 98177-9921
Modelo Atmosférico e Vento

## Slide 2: AA-811 SIMULAÇÃO E CONTROLE DE ARTEFATOS BÉLICOS Modelo Atmosférico e Vento
Instrutor: 1ºTen Eng Jozias DEL RIOS
Autor do Material: Jozias DEL RIOS – rev. 20.mai.2016

## Slide 3
Modelo Atmosférico e Vento
1. Características da Atmosfera
2. Atmosfera padrão
3. Simulação de atmosfera
4. Vento
5. Rajada
6. Turbulência
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
TÓPICOS

## Slide 4
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
CARACTERÍSTICAS DA ATMOSFERA (REALÍSTICO)
FAIXA DE INTERESSE: 20 km (60 kft)

## Slide 5
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
CARACTERÍSTICAS DA ATMOSFERA (MODELO)

## Slide 6
Usaremos a Internatinal Standard Atmosphere (ISA) de 1976 para modelar a atmosfera computacionalmente.
Obteremos fórmulas empíricas para:
Pressão,
Temperatura,
Densidade da mistura do ar e
Velocidade do som
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
MODELO DE ATMOSFERA PADRÃO

## Slide 7
Derivado da ICAO (aviação civil) para latitude 45º.
Premissas deste modelo:
Ar está seco
Ar se comporta como um gás perfeito
Aceleração da gravidade é constante
Temperatura varia linearmente em cada camada
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
MODELO DE ATMOSFERA PADRÃO

## Slide 8
Definimos primeiramente a temperatura (TISA):
Para outras temperaturas TMSL ao nível do mar, a temperatura tem o perfil deslocado (offset):
TMSL = TISA + ∆ISA
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
ATMOSFERA PADRÃO – TEMPERATURA

## Slide 9
Quando os resultados de uma simulação forem comparados com dados de ensaios em voo, as condições atmosféricas (temperatura) de um regime de altitude precisam ser amostradas durante, antes ou depois do ensaio e inseridas nas condições iniciais do simulador (∆ISA).
As medidas de temperatura podem ser tomadas em solo e extrapoladas para a altitude de voo.
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
SIMULAÇÃO DA ATMOSFERA

## Slide 10
Pressão de um elemento de volume da atmosfera:
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
ATMOSFERA PADRÃO – PRESSÃO

## Slide 11
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
ATMOSFERA PADRÃO – PRESSÃO

## Slide 12
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
ATMOSFERA PADRÃO - PRESSÃO

## Slide 13
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
ATMOSFERA PADRÃO – DENSIDADE DO AR

## Slide 14
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
ATMOSFERA PADRÃO – VELOCIDADE DO SOM

## Slide 15
Os artefatos balísticos geralmente...
...não tem controle/guiamento (malha aberta),
...são empregados contra alvo parado (no solo)
e terão a precisão afetada somente...
...pelas imperfeições de fabricação (desalinhamentos),
...pelas condições iniciais de lançamento,
...pelas forças aerodinâmicas durante o voo livre.
Portanto, é importante considerar:
... fenômenos aerodinâmicos (vento e rajada),
...incertezas estatísticas (de lançamento e características), para avaliar a distribuição do ponto de impacto.
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
SIMULAÇÃO BALÍSTICA

## Slide 16
Vento modelado com as premissas:
Vento constante e paralelo ao solo (componente ûZ nula).
Vento é um vetor velocidade.
Descrito pelos parâmetros:
  Intensidade em knots (milhas náuticas por hora).
  Direção em proa verdadeira de onde vem.
Exemplo: Qual o vetor do vento de 030º com 5 knots?
  5,0 [NM/h]×(1852 [m/NM] / 3600 [s/h] ) = 2,57[m/s]
  VW = 2,57 [m/s] ×( ûX cos 210º + ûY sen 210º )
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
VENTO (WIND)

## Slide 17
Eventos inseridos em distribuição aleatória no espaço que temporariamente ampliam o vento numa direção.
Tem início e término suavizados.
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
RAJADA DISCRETA (WIND GUSTS)
Exemplo
em uma
dimensão

## Slide 18
A distância dm=d1 – d0 deve ser escolhida tal que excite modos normais de vibração e frequências naturais do sistema.
A distância (d2 – d1) pode ser nula.
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
RAJADA DISCRETA

## Slide 19
Modelo estocástico: perfil de distribuição espectral definida para cada altitude.
Normas de Referência:
MIL-STD-1797A
MIL-HDBK-1797A
MIL-F-8785C
“Flying Qualities of
Piloted Airplanes”
Está implementado no
MATLAB/SIMULINK/AEROSPACE
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
TURBULÊNCIA DE DRYDEN

## Slide 20
Para cada altitude, é definido um padrão aleatório (ruído) de perturbação nas velocidades lineares e angulares usando o sistema de coordenadas do corpo e a direção do vento.
Comportamento browniano:
Perfil espectral de formato (intensidade) bem definido.
Probabilidade de ocorrência de eventos severos definida.
AA-811 – Simulação e Controle de Artefatos Bélicos
Modelo Atmosférico e Vento
TURBULÊNCIA DE DRYDEN